BRUKSANVISNING

▍MODELL:

* LCMR-300    (300 W glödlampor)

* LCMR-1000  (1 000 W resistiv belastning)

▍EGENSKAPER:

* Inlärningsfunktion, enkel användning.

* Mottagare med sex minnesplatser.

* Röd lysdiod för indikering av STRÖM PÅ och MINNESPLATSER.

* Inlärningsfunktionen fungerar tillsammans med alla ARC-sändare (inklusive sändare med inlärningsfunktion och

kanalväljare).

* Fjärrkontroll med räckvidd på 30 m utan hindrande
       föremål.

▍INSTALLATION:

Mottagare

* Bryt nätströmmen före installationen.

* Mottagarens skruvhållare kan kapas av vid behov.

* Anslut lampornas kablar till mottagarens kontakter (fig. 1).

* Anslut nätkablarna till nätet.

* Lysdioden på mottagaren ska lysa.

Fjärrkontroll (sändare)

Fjärrkontrollens inlärningssystem (fig. 2)

* Inlärningssystemet använder miljonkoder som huskod.

* Miljonkoderna är fabriksinstallerade i varje fjärrkontroll.

* Med miljonkoden i varje fjärrkontroll är risken minimal

att två fjärrkontroller har samma kod.

* LYCT-505 kan styra upp till 16 mottagare.

Lysdioden på fjärrkontrollen lyser när knappen trycks in.

* LWST-605 kan styra 2 mottagare.

Fjärrkontroll med kanalväljare (fig. 3)

* YCT-100 och YCT-603 kan kontrollera upp till 16
    mottagare (med samma huskod).

Lysdioden på fjärrkontrollen lyser när knappen trycks in.

* WST-512 kan styra 1 mottagare.

Koppla ihop sändare och mottagare (fig. 4)

* LCMR kan fjärrstyras från väggströmbrytare eller fjärrkontroll.

* Montera LWST-605 eller WST-512 över LCMR

som en väggströmbrytare för att fjärrstyra LCMR.

* Eller använd LYCT-505 / YCT-603 / YCT-100 som

handhållen fjärrkontroll till LCMR.

* Alla ARC-sändare med andra funktioner, som till

exempel sensorer, kan också styra LCMR.

▍INSTÄLLNING AV KANAL:

Inlärningsfunktion:

* Börja med att programmera din fjärrkontroll för
       mottagaren.

* Koppla ström till mottagaren (fig.1).

* Håll fjärrkontrollen nära mottagaren, tryck på 
        inlärningsknappen på mottagaren en gång (fig.4)

* Mottagarens lysdiod blinkar långsamt. Tryck på önskad ”ON” -knapp på fjärrkontrollen.

* Mottagarens lysdiod blinkar två gånger, kanalen bekräftas och lysdioden slutar att blinka.

* Kom ihåg vilken knapp du valde på fjärrkontrollen.

▍ATT ÄNDRA ELLER RADERA EN INSTÄLLNING:

RADERA INDIVIDUELLT-                                                  	RADERA HELA MINNET -

*Tryck på inlärningsknappen en gång. Lysdioden			* Tryck på inlärningsknappen i sex sekunder. Lysdioden blinkar

blinkar långsamt.										   kontinuerligt.

* Tryck på vald ”OFF”-knapp på fjärrkontrollen.                       * Släpp och tryck igen en gång.

Det valda minnet raderas.                        					 * Lysdioden på mottagaren blinkar två gånger.

* Lysdioden på mottagaren blinkar 						 * ALLA PROGRAMMERADE MINNESINSTÄLLNINGAR I

två gånger.                     					   			    MOTTAGAREN RADERAS.

* Upprepa inställningsproceduren för att ställa in en ny kanal.

▍MOTTAGAREN HAR SEX MINNESPLATSER:

* MOTTAGARENS inlärningsfunktion har sex minnesplatser.

* Den kan programmeras att slå PÅ i olika kombinationer eller individuellt.

* Det innebär att en mottagare kan programmeras i maximalt sex olika kombinationer.

Exempel: om det finns tre mottagare, [ mottagare 1 = lampskärm, mottagare 2 = nattljus, mottagare 3 = takljus ]

Mottagare 1,2,3 kan styras individuellt med knapparna 1,2,3 på fjärrkontrollen

Mottagare 1,3 kan programmeras med knapp 4, (lampskärm och takljus AV/PÅ samtidigt)

Mottagare 1,2,3 kan också programmeras till gruppen ALLA PÅ eller AV samtidigt med en gruppknapp

(lampskärm, nattljus och takljus PÅ/AV samtidigt)

(I ovanstående exempel använder mottagare 1 och 3 tillsammans tre minnesplatser och mottagare 2 två platser. Olika kombinationer och inställningar kan grupperas och styras från sändaren)

▍ANVÄNDNING:

FJÄRRKONTROLLEN								DIMMERFUNKTION (LCMR-300)

ON-knapp – mottagare PÅ/DIMMER                             		* Starta dämpningen av ljuset genom att trycka på ”ON” två gånger.

OFF-knapp – mottagare AV                                             		   Tryck på ”ON” igen när belysningen är på önskad nivå.

GROUP-knapp – ALLA PÅ eller 						* För att ändra dimmernivån, upprepa proceduren.
ALLA AV

16-läges kanalväljare

– (LYCT-505 / YCT-603 / YCT-100)

Kanal I - 1,2,3,4                                                                    MOTTAGARE AV/PÅ  (LCMR-1000)

Kanal II – 5,6,7,8                                                                  * Tryck på ”ON” på fjärrkontrollen för att sätta på.

Kanal III – 9,10,11,12                                                          * Tryck på "OFF" på fjärrkontrollen för att stänga av.

Kanal IV – 13,14,15,16

▍SPECIFIKATIONER:

IP: 20

Klass: I

T(max): 40℃

Frekvens: 433,92 MHz

Spänning: 230 V ～ +/-10 %, 50 Hz

LCMR-300: 300 W / 230 V ～ (glödlampor)

LCMR-1000: 1 000 W  / 230 V～(resistiv last)

▍FELSÖKNING:

Ingen reaktion: Är batteriet slut eller fel isatt?

Byt säkringen (fig. 5):

* koppla bort nätanslutningen, sätt säkringen i säkringshållaren (steg1).

* sätt säkringshållaren i huvudmodulen (steg 2) och koppla in nätanslutningen igen.

Säkringens specifikation:

LCMR-300: T1.6A H250V

LCMR-1000: T5A H250V

▍OBS!

Mottagarna måste vara placerade minst 1 meter från varandra.

▍Varning!

ÖVERBELASTA INTE SYSTEMET

Använd inte systemet i fuktiga utrymmen som verandor och källare eller i närheten av brännbara vätskor, lösningsmedel, målarfärg osv.

▍Tillverkad av:

HOMEWELL Electronics Co., Ltd.

Adress: NO.7~8 Building, the 5th. Industrial Park, Xia Village Gong Ming Town, Baoan District, Shenzhen city, China

# Text boxes

Lysdiod

Om mottagaren ska installeras i väggdosa ska skruvhållarna kapas av

Knapp för inlärningsfunktion

ENHETS-
KOD 1

ENHETS-
KOD 2

KANAL

Miljonkodsystem

KANAL

KANAL

HUS-
KOD

HUS-
KOD

GRUPP

HUS-
KOD

ENHETS-

KOD

MILJONKODSYSTEM

NÄTSTRÖM

230 V ～ 50 Hz

STEG 1

STEG 2

FJÄRRKONTROLL MED KANALVÄLJARE