Bruksanvisning          .

MODELL: LGDR-300/1000/3500

Ett smart och intelligent, trådlöst, självlärande system

IP44 UTOMHUSKONTAKT, med uppfällbart lock

som skyddar mot damm och vatten för säkrare användning utomhus

| Flip cover | Uppfällbart lock |
| --- | --- |
| LEARN BUTTON | INLÄRNINGSKNAPP |
| LED | LED-lampa |

EGENSKAPER:

- Självinlärande och trådlös fjärrstyrning på upp till 30 m (fri sikt mellan sändare/mottagare)

- Självinlärningen innebär att den kan minnas 6 olika styrkoder och gruppinställningar eller speciella inställningar

- Lätt att använda och försedd med ett uppfällbart lock som skyddar mot damm och vatten

- Väderbeständig design som gör att IP44 är godkänd för utomhusbruk

- 67 miljoner individuella säkerhetskoder som gör att grannarna inte blir störda

- Problemfri installation. Inga ledningar, bara att plugga in och använda.

- Kan användas tillsammans med sändare med full räckvidd och system för inlärning och kodbyte

FUNKTIONER:

| SÄNDARE | DIMMER-MOTTAGARE |
| --- | --- |
| PÅ-knapp – styr mottagare AV/DIMMER | * Tryck två gånger på sändarknappens PÅ-knapp så dämpas ljuset, tryck igen så stannar ljusstyrkan på önskad ljusstyrka. |
| AV-knapp– styr mottagare AV |  |
| GRUPP-knappp – ALLA PÅ eller ALLA AV på samma gång | * För att dämpa ljuset ytterligare upprepar du proceduren. |
| Kanal I – 1, 2, 3, 4 |  |
| Kanal II – 5, 6, 7, 8 | PÅ/AV-MOTTAGARE |
| Kanal III – 9, 10, 11, 12 | * Tryck på sändarens PÅ-knapp för att slå på mottagaren. |
| Kanal IV – 13, 14, 15, 16 | * Tryck på sändarens AV-knapp för att slå av mottagaren. |

SÅ HÄR STÄLLER DU IN KODEN: inlärningsfunktion

* Först programmerar du din sändare med mottagaren.

* Sätt in mottagaren i eluttaget (fig.1).

* Sätt i lampans kontakt i LGDR-mottagaren (fig. 2).

* Tryck en gång på mottagarens inlärningsknapp (fig. 3).

* När LED-lampan på mottagaren börjar blinka långsamt, trycker du på önskad PÅ-knapp på sändaren (fig. 4)

* Den anslutna lampan (fig. 4) blinkar nu två gånger som bekräftelse på kodningen, varefter LED-lampan slutar att blinka.

* Kom ihåg vilken av sändarens knappar du har valt för den programmerade mottagaren.

ATT ÄNDRA ELLER TA BORT EN KOD:

| TA BORT INDIVIDUELLA KODER | TÖM HELA MINNET |
| --- | --- |
| * Tryck en gång på mottagarens inlärningsknapp (fig. 3) | Tryck på mottagarens inlärningsknapp (fig. 3) i 6 sek. tills LED-lampan blinkar hela tiden. |
| LED-lampan börjar blinka långsamt. | * Släpp knappen och tryck in den en gång till. |
| * Tryck på vald AV-knapp på sändaren (fig. 5). | * Den anslutna lampan blinkar nu två gånger som bekräftelse. |
| Det programmerade minnet töms. LED-lampan slutar att blinka. | LED-lampan slutar att blinka. |
| Den anslutna lampan (fig. 5) blinkar nu två gånger som bekräftelse. | *HELA PROGRAMMET I MOTTAGAREN TÖMS. |
| * Upprepa stegen för ny programmering. |  |

| Blink twice | Två blinkningar |
| --- | --- |
| ON | PÅ |
| OFF | AV |

MOTTAGAREN HAR SEX MINNESINSTÄLLNINGAR

* MOTTAGARENS inlärningsfunktion rymmer 6 olika minnesinställningar.

* Den kan programmeras med specialeffekter enligt dina önskemål. Du kan t.ex. programmeras att slå PÅ en gång eller att växla mellan olika kombinationer.

* En mottagare kan alltså programmeras med upp till 6 olika kombinationer.

Exempel (fig. 6): Du har 3 mottagare, [mottagare 1 = belysning entrésida, mottagare 2 = belysning ytterdörr, mottagare 3 = belysning baksida]

Mottagare 1, 2, 3 kan styras individuellt med sändarknapparna 1, 2, 3.

Mottagare 1, 3 kan programmeras med sändarknapp 4, (belysning entrésida och belysning baksida PÅ/AV samtidigt)

Mottagare 1, 2, 3 kan också programmeras med gruppfunktionen ALLA PÅ eller AV (belysningen vid entrésida, ytterdörr och baksida              
          PÅ/AV samtidigt)

(Ovan angivna inställningar för mottagare 1 och 3 tar upp tre programmeringsminnen medan mottagare 2 bara tar upp två          programmeringsminnen.

Olika kombinationer och inställningar kan slås samman och styras från sändaren.)

| All | Alla |
| --- | --- |
| Front garden light | Belysning entrésida |
| Front door light | Belysning ytterdörr |
| Front garden | Entrésida |
| Back garden | Baksida |
| Back garden light | Belysning baksida |

SÄNDARE SOM PASSAR TILL:

LWST-605/LWST-615/WST-512 
väggmonterad strömbrytare (fig. 7)

Ljus kopplat till LGDR slås PÅ/AV/DÄMPAS.

LMST-606 sändare med magnetisk sensor (fig. 8)

monterad vid dörren. Om dörren öppnas tänds de LGDR-anslutna lamporna, och när dörren stängs släcks de.

När LBST-604 ljussensor (fig. 8) står i fönstret slår den på det anslutna ljuset när det blir mörkt, och stänger automatiskt av det vid den tid som LBST-604 är inställd på.

När MDT-507 IP44 rörelsedetektor är installerad utomhus, känner den av rörelser och tänder LGDR-anslutna lampor. Efter en viss förinställd tid släcks lamporna automatiskt (fig. 6).

TMT-502 fjärrkontroll med timer kan tända/släcka/dämpa LGDR-

ansluten belysning samt förinställas att slå på och av LGDR-anslutna lampor

en gång/dagligen/slumpvis (fig. 9).

SPECIFIKATIONER

IP-44 godkänd väderbeständig design

Uppfyller IP44-standarden VDE-0620

Frekvens:	433,92 MHz

Klassificering: 	Ingångssignal: 230V~, 50Hz

Utgångssignal: LGDR-300: max. 300 W (glödlampa)		PÅ/AV/DIMMER

LGDR-1000: 1000 W max. ohmsk belastning 			PÅ/AV

LGDR-3500: 	3500 W max. ohmsk belastning			PÅ/AV

FELSÖKNING

Ingen reaktion: Kontrollera att batterierna inte är felvända eller slut

VARNING:

* Placera inte två mottagare alldeles intill varandra, avståndet bör vara mer än en 1 meter.

* Överbelasta inte systemet

* För att säkerställa att LGDR uppfyller kravet på väderbeständighet i IP44-klassningen, måste passande vägguttag och stickpropp (t.ex. till lampan) användas.

Bruksanvisning

MODELL: LGDR-300/1000/3500

Den intelligente, selvlærende og fjernbetjente

IP44 UTENDØRSKONTAKTEN med et hengslet spesialdeksel 
som beskytter mot vann og støv for tryggere bruk utendørs.

| Flip cover | Deksel |
| --- | --- |
| LEARN BUTTON | LÆREKNAPP |
| LED | Lysdiode |

EGENSKAPER:

- Selvlærende og trådløs fjernbetjening opp til 30 m (fri sikt).

- Selvlæringen innebærer at den kan huske 6 forskjellige kommandokoder for gruppeinnstillinger eller innstilling av stemningsscene.

- Brukervennlig og særpreget hengslet deksel som beskytter mot vann og støv.

- Værbestandig utforming som er IP44-godkjent for utendørs bruk.

- 67 millioner enkeltvise sikkerhetskoder for å unngå interferens med naboene.

- Problemfri installasjon. Ingen kabling nødvendig, bare plugg i og bruk.

- Kan brukes sammen med sender med full rekkevidde og lærings- og kodebyttesystem.

BETJENING:

| SENDER | LYSDEMPINGSMOTTAKER |
| --- | --- |
| PÅ-knapp – styremottaker PÅ/LYSDEMPING | * Trykk på senderens PÅ-knapp to ganger – lyset dempes. Trykk igjen – lyset stopper ved ønsket lysstyrke. |
| AV-knapp – styremottaker AV |  |
| GRUPPE-knapp – ALT PÅ eller ALT AV samtidig | * Start prosedyren en gang til for å dempe lyset igjen. |
| Kanal I – 1, 2, 3, 4 |  |
| Kanal II – 5, 6, 7, 8 | PÅ/AV-MOTTAKER |
| Kanal III – 9, 10, 11, 12 | * Trykk på senderens PÅ-knapp for å slå på. |
| Kanal IV – 13, 14, 15, 16 | * Trykk på senderens AV-knapp for å slå av. |

HVORDAN KODEN STILLES INN: lærefunksjon

* Senderen må først programmeres med mottakeren.

* Sett mottakeren i veggkontakten (figur 1).

* Sett lampestøpselet i LGDR-mottakeren (figur 2).

* Trykk på læreknappen på LGDR én gang (figur 3).

* Når lysdioden på mottakeren begynner å blinke langsomt, trykker du på ønsket PÅ-knapp på senderen (figur 4).

* Den tilkoblede lampen (figur 4) blinker to ganger som bekreftelse på koden. Deretter slutter lysdioden å blinke.

* Du må huske hvilken senderknapp du har valgt for den programmerte mottakeren.

HVORDAN KODEN BYTTES ELLER SLETTES:

| SLETT INDIVIDUELLE KODER | TØM HELE MINNET |
| --- | --- |
| * Trykk én gang på læreknappen (figur 3). | * Trykk på læreknappen (figur 3) i 6 sekunder til lysdioden blinker jevnt. |
| Lysdioden begynner å blinke langsomt. | * Slipp knappen og trykk på den én gang til. |
| * Trykk på den valgte AV-knappen på senderen (figur 5). | * Den tilkoblede lampen blinker to ganger som en bekreftelse. |
| Det programmerte minnet er tømt. Lysdioden slutter å blinke. | Lysdioden slutter å blinke. |
| * Den tilkoblede lampen (figur 5) blinker to ganger som en bekreftelse. | * HELE PROGRAMMINNET I MOTTAKEREN BLIR TØMT. |
| * Gjenta trinnene for ny programmering. |  |

| Blink twice | To blink |
| --- | --- |
| ON | PÅ |
| OFF | AV |

MOTTAKEREN HAR 6 MINNEINNSTILLINGER

* MOTTAKERENS lærefunksjon har 6 minneinnstillinger.

* Den kan programmeres etter eget ønske med spesialeffekter. Den kan programmeres til å slå PÅ en enkelt gang eller programmeres til å bytte mellom forskjellige kombinasjoner.

* Dette vil si at én mottaker kan programmeres med maksimalt 6 forskjellige kombinasjoner.

Eksempler (figur 6): hvis du har tre mottakere [mottaker 1: lyset i hagen foran, mottaker 2: lyset ved inngangsdøren, mottaker 3: lyset i hagen bak]

Mottaker 1, 2 og 3 kan styres enkeltvis med senderknapp 1, 2, 3.

Mottaker 1 og 3 kan programmeres med senderknapp 4 (lyset i hagen foran og bak PÅ/AV samtidig).

Mottaker 1, 2 og 3 kan også programmeres som gruppe med gruppefunksjonen ALLE PÅ eller AV samtidig med gruppeknappen  
(lyset ved inngangsdøren, hagen foran og hagen bak PÅ/AV samtidig).

(Ovenstående innstillinger for mottaker 1 og 3 tar opp tre programmeringsminner mens mottaker 2 bare tar opp to programmeringsminner, forskjellige kombinasjoner og innstillinger kan slås sammen og styres fra senderen.)

| All | Alle |
| --- | --- |
| Front garden light | Lys i hagen foran |
| Front door light | Lys ved inngangsdøren |
| Front garden | Hagen foran |
| Back garden | Hagen bak |
| Back garden light | Lys i hagen bak |

SENDER SOM PASSER TIL:

LWST-605/LWST-615/WST-512 veggbryter (figur 7) installert på veggen. Lys koblet til LGDR slås PÅ/AV/DEMPES.

LMST-606 sender med magnetisk føler (figur 8) installert ved døren.

Åpne døren for å slå på det tilkoblede lyset.

Lukk døren for å slå av det tilkoblede lyset.

Når LBST-604 lysstyrkeføler (figur 8) står i vinduskarmen, slår den på det tilkoblede lyset når det blir mørkt, og slår det automatisk av når den innstilte forsinkelsestiden er omme.

Når MDT-507 IP44 bevegelsesdetektor er installert utendørs, oppdager den bevegelse og slår på det tilkoblede lyset.

Når forsinkelsestiden til MDT-507 er omme, slår den automatisk av det tilkoblede lyset (figur 6).

TMT-502 fjernstyrt tidsbryter kan slå på/av/dempe det tilkoblede lyset, og kan forhåndsinnstilles på å slå det tilkoblede lyset på/av én gang / daglig / tilfeldig modus (figur 9).

SPESIFIKASJONER

Værbestandig IP44-godkjent utforming.

Oppfyller IP44-standarden VDE-0620

Frekvens:	433,92 MHz

Klassifisering: 	Inngangssignal:	230 V~, 50 Hz

Utgangssignal:	LGDR-300: maks. 300 W (glødelampe) 	PÅ/AV/LYSDEMPER

LGDR-1000: 1000 W maks. ohmsk belastning	PÅ/AV

LGDR-3500: 3500 W maks. ohmsk belastning	PÅ/AV

FEILSØKING

Ingen reaksjon: Kontroller at batteriet er satt riktig i, og at det ikke er flatt.

ADVARSEL:

* Det må være en avstand på minst 1 meter mellom mottakerne.

* Må ikke overbelastes.

* For å sikre at LGDR oppfyller værbestandighetskravet i IP44, må passende, værbestandig veggkontakt og støpsel (for f.eks. lampe) brukes.

Brugsanvisning                   .

MODEL: LGDR-300/1000/3500

Den smarte, intelligente, selvindlærende, trådløse

IP44 UDENDØRS STIKKONTAKT med et særligt klaplåg

udviklet til beskyttelse mod vand og støv, så den er mere sikker

at anvende udendørs.

EGENSKABER:

- Selvindlærende, trådløs og fjernstyret med en betjeningsafstand på op til 30 meter (i lige linje).

- Indlæringskodningen gør den i stand til at lagre seks forskellige kommandokoder til gruppe- eller atmosfæreindstillinger.

- Brugervenligt design med klap, der beskytter mod vand og støv.

- IP44-certificeret til udendørs brug.

- 67 millioner individuelle sikkerhedskoder, så man undgår interferens med naboerne.

- Problemfri installering. Ingen ledninger – den skal bare sættes i stikket og bruges.

- Kompatibel med det fulde sortiment af indlærings- og indkodningssystemer.

BETJENING:

SENDER                                                                                      LYSDÆMPERMODTAGER

TÆND-knap – modtager TÆNDER/DÆMPER                          * Tryk på senderens ”TÆND”-knap to gange. Lyset vil dæmpes.

SLUK-knap – modtager SLUKKER                                                Tryk igen. Dæmpningen standser ved ønsket lysstyrke.

GRUPPE-knap – TÆND ALLE eller SLUK ALLE samtidig               * Hvis du vil dæmpe igen, gentages proceduren.

Kanal – 1, 2, 3, 4

Kanal II – 5, 6, 7, 8                                                                      TÆND/SLUK-MODTAGER

Kanal III – 9, 10, 11, 12                                                                * Tryk på senderens ”TÆND”-knap for at tænde.

Kanal IV – 13, 14, 15, 16                                                             * Tryk på senderens ”SLUK”-knap for at slukke.

SÅDAN INDSTILLES KODEN: indlæringsfunktion

* For at komme i gang skal du programmere senderen ved hjælp af modtageren.

* Modtageren sættes i stikkontakten, som er tændt (fig.1).

* Sæt lampestikket i LGDR-modtageren (fig. 2).

* Tryk på LGDR-modtagerens indlæringsknap én gang (fig. 3).

* Modtagerens lysdiode blinker langsomt. Tryk på senderens “TÆND”-knap (fig. 4).

* Lampen, der er forbundet til modtageren (fig. 4), blinker to gange, koden bekræftes, og lysdioden holder op med at blinke.

* Husk, hvilken senderknap du valgte til den programmerede modtager.

SÅDAN ÆNDRES ELLER SLETTES INDKODNINGEN:

SLET ENKELT KODE                                                                           SLET HELE HUKOMMELSEN

* Tryk på indlæringsknappen én gang (fig. 3). Dioden blinker langsomt.   * Hold indlæringsknappen inde (fig. 3) i seks sekunder, indtil dioden blinker konstant.

* Tryk på senderens “SLUK”-knap (fig. 5).                  * Slip knappen, og tryk den ind igen.

Den indprogrammerede hukommelse slettes. Dioden slukker.                   * Den forbundne lampe blinker to gange som bekræftelse. Dioden slukker.

* Den forbundne lampe (fig. 5) blinker to gange som bekræftelse.

* Gentag proceduren for genindstilling.                                                             *HELE DEN INDPROGRAMMEREDE HUKOMMELSE SLETTES.

MODTAGEREN HAR SEKS HUKOMMELSESINDSTILLINGER

* MODTAGEREN med indlæringsfunktioner kan lagre seks indstillinger.

* Den kan programmeres lige efter dine behov. Den kan programmeres til at tænde alle lamper samtidig eller programmeres til at skifte mellem forskellige kombinationer.

* En og samme modtager kan således programmeres til maksimalt seks kombinationer.

Eksempel (fig. 6): Hvis der er tre modtagere, [modtager 1 = lys i forhave,  modtager 2 = lys ved hoveddør,  modtager 3 = lys i baghave]

Modtager 1, 2 og 3 kan styres hver for sig med senderknapperne 1, 2 og 3.

Modtager 1 og 3 kan programmeres til senderknap 4 (TÆND/SLUK lys i forhave og baghave samtidig)

Modtager 1, 2 og 3 kan også programmeres til at fungere som en gruppe, så alle tændes og slukkes på én knap

(TÆND/SLUK lys ved hoveddør, lys i forhave og lys i baghave samtidig)

(Ved ovenstående programmering optager “modtager 1” og ” modtager 3” i alt tre af de seks mulige lagringer, og ”modtager 2” optager kun to af lagringsmulighederne. Forskellige kombinationer og indstillinger kan slås sammen og styres med senderen).

KOMPATIBELT

EKSTRAUDSTYR:

LWST-605/LWST-615/WST-512 vægkontakt (fig. 7)

vægmonteret TÆND/SLUK/LYSDÆMPER-knap til LGDR-lyskilde.

LMST-606 magnetisk sensorsender (fig. 8)

installeret ved dør. Åbn døren for at tænde LGDR-lyskilden.

Luk døren for at slukke LGDR-lyskilden.

LBST-604 lysfølsomhedssensor (fig. 8) ved vindue registrerer,

når det bliver mørkt og tænder LGDR-lyskilde. LBST-604 kan desuden indstilles til automatisk at slukke for lyset efter en vis tid.

MDT-507 IP44-certificeret bevægelsessensor installeret udendørs

til registrering af bevægelse, så LGDR-lyskilden tændes.

Efter den indstillede forsinkelse slukker MDT-507 automatisk for

LGDR-lyskilden (fig. 6)

TMT-502 timer-fjernbetjening kan tænde/slukke/dæmpe LGDR-lyskilden

og kan indstilles til at tænde/slukke LGDR-lyskilden på et fast tidspunkt

en gang om dagen eller på et vilkårligt tidspunkt (fig. 9).

SPECIFIKATIONER

IP44-certificeret.

Standarder, der følger IP44: VDE-0620

Frekvens:	433,92 MHz

Belastning: 	Tilførsel:	230 V~, 50 Hz

Effekt:		LGDR-300: 300 W  maks. (glødelampe)		TÆND/SLUK/DÆMPNING

LGDR-1000: 1000 W maks. kapacitiv belastning	TÆND/SLUK

LGDR-3500: 	3500 W maks. kapacitiv belastning		TÆND/SLUK

FEJLFINDING

Tænder ikke: Kontroller, at batterierne vender korrekt, eller om batterierne er flade.

ADVARSEL:

* Placer ikke to modtagere ved siden af hinanden – afstanden skal være over en meter.

* Må ikke overbelastes.

* For at sikre, at LGDR fungerer sammen med den IP44-certificerede, vejrbestandige stikkontakt og den vejrbestandige belastning (f.eks. en lampe), kræves der en stikprop.

Käyttöohje                   .

MALLI: LGDR-300/1000/3500

Ohjelmoitava ja langaton IP44-ULKOPISTORASIA,

jonka vedeltä ja pölyltä suojaavan kannen avulla

valaisinjärjestelmää voi käyttää ulkotiloissa.

OMINAISUUDET:

- Ohjelmoitava lähetin, jonka toimintasäde on jopa 30 metriä.

- Lähettimeen voi ohjelmoida kuusi erilaista himmennys- tai kytkentävaihtoehtoa.

- Pistorasian kansi suojaa pistoketta vedeltä ja pölyltä.

- Pistorasialla on IP44-luokitus, jolloin se sopii ulkokäyttöön.

- Laitteeseen on mahdollista syöttää 67 miljoonaa erilaista suojauskoodia.

- Sujuva asennus. Ei johdotusta, helppo kytkeä.

- Toimii ohjelmoitavan lähettimen avulla.

KÄYTTÖ:

LÄHETIN                                                                        				HIMMENNYSVASTAANOTIN

ON-painike – kytkee vastaanottimen PÄÄLLE tai HIMMENNYSTILAAN.	* Kun lähettimen ON-painiketta painetaan kahdesti, valo alkaa

OFF-painike – kytkee kaikki toiminnot POIS PÄÄLTÄ.                    		himmentyä. Kun painiketta painetaan uudelleen, valo jää palamaan

GROUP-painike – kytkee kaikki valaisimet PÄÄLLE tai POIS samanaikaisesti. 	valitulla kirkkaudella.

Kanava I - 1, 2, 3, 4                                                                       			* Himmennä valoja lisää toistamalla vaiheet.

Kanava II – 5, 6, 7, 8

Kanava III – 9, 10, 11, 12								VASTAANOTTIMEN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS

Kanava IV – 13, 14, 15, 16								* Vastaanotin kytketään päälle painamalla lähettimen ON-painiketta.

* Vastaanotin kytketään pois päältä painamalla lähettimen OFF-

painiketta.

MUISTIPAIKAN ASETUS

* Aluksi lähetin viritetään toimimaan vastaanottimen kanssa.

* Kytke vastaanotin pistorasiaan (kuva 1).

* Kytke valaisimen pistoke vastaanottimeen (kuva 2).

* Paina vastaanottimen virityspainiketta (kuva 3).

* Vastaanottimen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Paina haluamasi muistipaikan ON-painiketta (kuva 4).

* Vastaanottimeen kytketty valaisin (kuva 4) vilkkuu kahdesti, muistipaikka vahvistetaan ja vastaanottimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

* Paina mieleesi ohjelmoimasi muistipaikan painike.

MUISTIPAIKAN VAIHTAMINEN TAI POISTAMINEN:

YKSITTÄISEN MUISTIPAIKAN POISTAMINEN                                       	KAIKKIEN MUISTIPAIKKOJEN POISTAMINEN

* Paina virityspainiketta kerran. Merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.               	* Paina virityspainiketta (kuva 3) 6 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo

* Paina haluamasi muistipaikan OFF-painiketta (kuva 5), jolloin                		vilkkuu nopeasti.

ohjelmoitu muistipaikka tyhjenee. Vastaanottimen merkkivalo 			* Vapauta painike ja paina sitä uudelleen kerran.

lakkaa vilkkumasta.                            							* Vastaanottimeen kytketty valaisin vilkkuu kahdesti vahvistuksen

* Vastaanottimeen kytketty valaisin (kuva 5) vilkkuu kahdesti 			Vastaanottimen merkkivalo lakkaa vilkkumasta.

vahvistuksen merkiksi. 								* Kaikki vastaanottimeen ohjelmoidut muistipaikat tyhjenevät.

* Voit ohjelmoida muistipaikan uudelleen.

VASTAANOTTIMESSA ON KUUSI MUISTIPAIKKAA

* Viritystoiminnolla varustetussa vastaanottimessa on kuusi muistipaikkaa.

* Vastaanotin voidaan ohjelmoida toimimaan halutulla tavalla. Se voidaan ohjelmoida kytkemään yksittäinen valaisin PÄÄLLE tiettyyn aikaan tai siihen voidaan ohjelmoida erilaisia kytkentäyhdistelmiä.

* Vastaanottimeen voidaan ohjelmoida enintään kuusi erilaista yhdistelmää.

Esimerkki (kuva 6): Kolme valaisinta (vastaanotin 1 = etupihan valaisin, vastaanotin 2 = etuoven valaisin, vastaanotin 3 = takapihan valaisin).

Kutakin valaisinta voidaan ohjata erikseen lähettimen painikkeilla 1, 2 ja 3.

Valaisimet 1 ja 3 voidaan ohjelmoida toimimaan lähettimen painikkeella 4 (etupihan valaisin ja takapihan valaisin kytketään PÄÄLLE ja

POIS samanaikaisesti).

Valaisimet 1, 2 ja 3 voidaan myös ohjelmoida ryhmäpainikkeella ohjattavaksi ryhmäksi (etuoven valaisin, etupihan valaisin ja

takapihan valaisin kytketään PÄÄLLE ja POIS samanaikaisesti).

Edellä olevissa esimerkeissä asetus 1 ja 3 vaativat kolme muistipaikkaa ja asetus 2 kaksi muistipaikkaa.

Erilaiset asetukset ja ryhmät voidaan asettaa lähettimestä.

KÄYTTÖ

LÄHETIN:

LWST-605/LWST-615/WST-512: seinäkatkaisija (kuva 7), josta valaisimet voi kytkeä PÄÄLLE tai POIS tai HIMMENTÄÄ.

LMST-606: magneettianturi (kuva 8), joka asennetaan ovelle.

Valot kytkeytyvät päälle, kun ovi avataan.

Valot kytkeytyvät pois päältä, kun ovi suljetaan.

LBST-604: kirkkausanturi (kuva 8), joka sijoitetaan ikkunan lähelle. Anturi tunnistaa valon vähenemisen, jolloin valot syttyvät.

Valot voi myös asettaa kytkeytymään pois päältä viiveellä.

MDT-507: IP44-liikkeentunnistin, joka sijoitetaan ulos.

Valot voi myös asettaa kytkeytymään pois päältä viiveeltä (kuva 6).

TMT-502: lähetin, joka asettaa valot päälle tai pois tai himmentää ne. Valot voi myös asettaa kytkeytymään päälle haluttuun aikaan kerran, päivittäin tai satunnaisesti (kuva 9).

TEKNISET TIEDOT

IP44-luokitus (vedenkestävä).

IP44-luokituksen vaatimukset: VDE-0620.

Taajuus:	433,92 MHz

Teho: 		Syöttöteho:	230 V~, 50 Hz

Lähtöteho: 	LGDR-300: 	enintään 300 W (hehkulamppu)	PÄÄLLE/POIS/HIMMENNIN

LGDR-1000: enintään 1000 W (resistiivinen kuorma)		PÄÄLLE/POIS

LGDR-3500: 	enintään 3500 W (resistiivinen kuorma)		PÄÄLLE/POIS

VIANETSINTÄ

Vastaanotin ei käynnisty: tarkista, että paristo on oikein päin ja että siinä on virtaa.

HUOMIO:

* Valaisimien välisen etäisyyden on oltava vähintään 1 metri.

* Ei saa ylikuormittaa.

* Varmista, että myös valaisimen pistoke ja lamppu ovat vedenkestäviä.