BRUKSANVISNING FÖR TRÅDLÖS TIMERFJÄRRKONTROLL

Modell nr: TMT-502

- Minne: Högst 12 uppsättningar för timer-minne

- Tid: 24-timmarsvisning

- Visning av inställd tid för angiven mottagare "TILL"

- Visning av inställd tid för angiven mottagare "FRÅN"

- SLUMPMÄSSIG styrning

- EN GÅNG-styrning

- DAGLIG styrning

- Visning av låg batterispänning

- Visning av enhetskod för 
16 angivna mottagare.

- Indikator för sändning av TILL/FRÅN-signal

| KNAPPBESKRIVNING |
| --- |
|  | Välj mottagarkod |
|  | För fjärrstyrning av mottagaren "TILL" |
|  | För fjärrstyrning av mottagaren "FRÅN" |
|  | Knapp för visning av timerinställning |
|  | Val uppåt |
|  | Val nedåt |
|  | Inställning av klockan |
|  | Mata in och bekräfta |
|  | Raderings- och pausfunktion |

Funktion

- Trådlös fjärrtimer

- 12 minnen för timer, lysdiod för strömindikering

- Enkel och bekväm att använda

- Du kan välja olika inställningslägen: En gång, dagligen och slumpmässig

Styrning av mer än en tid

Du kan förprogrammera styrning av 12 olika tider TILL/FRÅN per dag

Det finns totalt 12 minnen.

Exempel: Minne "1" programmerad TILL kl. 9:00 och FRÅN kl. 10:00

Minne "2" TILL kl. 11:00 och FRÅN kl. 12:30 o.s.v.

Sammanlagt 12 tider för TILL/FRÅN per dag kan programmeras för en eller flera mottagare.

Ställa in minnes- och enhetsposition och huskod

- Ändra huskod.

- Håll knappen TIMER intryckt i 3 sekunder. Siffran 1 på skärmen börjar blinka.

Siffran motsvarar den första av 12 minnesplatser för timern.

Tryck på ENTER för att bekräfta 1 som vald minnesplats eller tryck på  för att välja en annan plats och tryck på ENTER för att bekräfta platsen.

4. 	Tryck på knappen UNIT och använd  för att välja en av de 16 enheterna (enhetskoderna) som du vill programmera. Tryck på ENTER för att gå vidare.

Ställa in timern

- Siffrorna vid ON börjar blinka. Använd  och ENTER för att ställa in timmar och minuter. Tryck på ENTER för att bekräfta tiden för "TILL" och gå vidare till "FRÅN"-läget.

- Använd  och ENTER för att ställa in timmar och minuter. Tryck på ENTER för att bekräfta tiden för "FRÅN".

7. 	Sedan börjar  blinka. Använd  för att välja en av de tre symbolerna,  och tryck på ENTER för att bekräfta.

Om du väljer DAILY (DAGLIG) slås mottagaren TILL/FRÅN vid samma tid varje dag.

Om du väljer ONCE (EN GÅNG) slås mottagaren TILL/FRÅN endast en gång.

Om du väljer RANDOM (SLUMPMÄSSIG) slås enheten slumpmässigt TILL/FRÅN varje dag mellan de inställda TILL/FRÅN-tiderna.

* SLUMPMÄSSIG funktion: en funktion hos TMT-502 som tänder/släcker lampor för att lura tjuvar att någon är hemma.

Exempel: Ställ in "TILL" klockan 19:00 och "FRÅN" klockan 5:00. Under denna tid är den programmerade lampan tänd en slumpmässig tid och släckt en slumpmässig tid. Sedan tänds och släcks den igen under slumpmässiga tider. Klockan 5:00 avslutas slumpfunktionen och den upprepas följande dagar tills funktionen stängs av.

Ställa in barnsäkerhetsläge (C.P.)

BYTA BATTERI

Använda TMT-502 som timer (steg för steg)

1. STÄLLA IN KLOCKAN

Fjärrtimern visar tiden i 24-timmarsläge.

Innan du fortsätter programmera timern måste du ställa in rätt tid.

•	Håll knappen "CLOCK" intryckt i 3 sekunder. Siffrorna på displayen börjar blinka.

•	Använd knapparna "" för att ställa in TIMMAR. Tryck på knappen "ENTER" för att bekräfta timmarna.

•	Upprepa ovanstående för att ställa in MINUTER. Bekräfta minuterna genom att trycka på knappen "ENTER".

Klockan är inställd.

Tryck på knapparna "II/DEL" och "ENTER" samtidigt i 3 sekunder för att gå till C.P.-läge.

Programinställningsfunktionen låses 
och "C.P." visas på skärmen för att indikera barnsäkerhetsläge (Children Protection).

Du låser upp programinställningen igen 
genom att åter hålla "II/DEL" och "ENTER" 
intryckta i 3 sekunder.

Ställa in TMT-502 med mottagare

Inställning av koder för TMT-502 med mottagare av kodströmbrytartyp

A, B, C, D, E, F.....P huskod 
1, 2, 3, 4, 5, 6, ...16 enhetskod

Om TMT-502 är inställd på samma huskod och enhetskod som mottagarna reagerar dessa mottagare på timerinställningskoderna från TMT-502. 
Exempel:

TMT-502 och mottagarna har huskoden inställd på "A". 
Mottagare 1 är inställd med enhetskod 1. 
Mottagare 2 har enhetskod 2. 
TMT-502 är programmerad med mottagare 1 som ENHET 1 och mottagare 2 som ENHET 2.

TMT-502 ställs in med en minnesplats och tid för TILL/FRÅN för varje mottagare (för varje ENHET) enligt "Använda TMT-502 som timer (steg för steg)".

Vid den inställda tiden slår TMT-502 automatiskt TILL/FRÅN mottagarna.

*	Om huskoden i TMT-502 är inställd på "B" kan TMT-502 inte styra de 
två mottagarna som har huskod "A".

Tryck på ON    Tryck på OFF

HUSKODER	ENHETSKODER

ENHETSKODER

HUSKODER

Inställning av koder för TMT-502 med mottagare av inlärningstyp

Lära in TMT-502-koderna med mottagare:

- Ställ in huskoden på TMT-502.

- Tryck på knappen UNIT för att välja inlärning av enhet för mottagare.

- Tryck på mottagarnas inlärningsknapp. Mottagarens lysdiod blinkar sakta.

- Tryck på knappen ON på TMT-502 för att skicka koden till mottagarna. Mottagarens lampa för "ansluten" blinkar två gånger för att bekräfta att koden har länkats.

- Du kan låta många mottagare lära in samma huskod/enhet från TMT-502, och programmera minnesplats, enhet och tid för TILL/FRÅN i TMT-502 enligt "Använda TMT-502 som timer (steg för steg)". Sedan kan TMT-502 automatiskt fjärrstyra mottagarna enligt programmeringen.

*	Om TMT-502 är inställd med mottagare för huskod "A" och du senare ändrar huskoden i TMT-502 kan den inte längre styra mottagarna.

Användning som MANUELL fjärrkontroll

Styra TILL/FRÅN

Kodströmbrytarmottagare:

- Ställ in samma huskod och enhet på TMT-502 och mottagarna.

- Tryck på knappen ON, mottagaren slås TILL.

- Tryck på knappen OFF, mottagaren slås FRÅN.

- Mottagare av inlärningstyp:

Om mottagaren har lärt sig TMT-502 (tryck på mottagarens inlärningsknapp och tryck på knappen ON på TMT-502 för att sända signal för inlärning)

- Tryck på knappen ON, mottagaren slås TILL.

- Tryck på knappen OFF, mottagaren slås FRÅN.

Styra DIMMER

Kodströmbrytarmottagare:

Ställ in samma huskod och enhet på TMT-502 och mottagarna.

- Tryck på knappen ON, den valda mottagaren slås TILL.

- Tryck på ON en gång till för att dimma lampan.

- Tryck på ON en gång till vid önskad ljusstyrka och stoppa dimningen.

- Tryck på knappen OFF, den valda mottagaren slås FRÅN.

Mottagare av inlärningstyp:

Om mottagaren har lärt sig TMT-502 (tryck på mottagarens inlärningsknapp och tryck på knappen ON på TMT-502 för att sända signal för inlärning)

•	Tryck på knappen ON, mottagaren slås TILL

•	Tryck på ON en gång till för att dimma lampan

•	Tryck på ON en gång till vid önskad ljusstyrka och stoppa dimningen

•	Tryck på knappen OFF, den valda mottagaren slås FRÅN

Användning som AUTO- (TIMER-) fjärrkontroll

•	Endast TILL/FRÅN, ingen dimmerfunktion.

Ställ in tiden (timmar/minuter) för de mottagare som ska slås TILL och FRÅN. 
Se "Ställa in TMT-502 med mottagare" och "Använda TMT-502 som timer". 
Vid den inställda tiden skickar TMT-502 en signal till de anslutna mottagarna för att automatiskt slå på eller av enheten enligt det inställda läget, ,  eller .

PAUSFUNKTION FÖR TIMERN

Om du vill blockera några förprogrammerade tidsinställningar, till exempel som en "regnfördröjningsfunktion" för bevattningspumpen, eller om du av någon anledning tillfälligt vill att mottagarna inte ska styras av timern, använder du knappen II på timern enligt följande.

- Håll knappen TIMER intryckt i 3 sekunder och använd  och  för att välja den av de 12 minnesplatserna som tillfälligt ska blockeras.

- Tryck på knappen II / DEL och omedelbart därefter på ENTER. Den valda programinställningen blockeras.

•	Tryck på TIMER för att återgå till klockvisningen.

•	För att upphäva blockeringen:

•	Upprepa föregående steg för de program som har blockerats.

RADERA PROGRAMINSTÄLLNINGAR

Håll knappen TIMER intryckt i 3 sekunder och använd  och  för att välja den minnesplats du vill radera.

Håll knappen II / DEL intryckt i 3 sekunder. Displayen börjar blinka.

Tryck på ENTER för att radera programmeringen.

Tryck på TIMER för att återgå till klockvisningen.

| Felsökning |  |
| --- | --- |
|  | Låg spänning | Sätt i ett nytt 3 V CR2032 litiumbatteri. |
| Siffrorna otydliga eller ingen visning | Sätt i ett nytt 3 V CR2032 litiumbatteri. |
| Ingen indikatorsignal | Sätt i ett nytt 12 V A23-batteri. |
| Kort avstånd | Sätt i ett nytt 12 V A23-batteri. |

Anmärkning:

•	Utsätt inte produkten för hög värme, direkt solljus eller fukt.

Om timerfjärrkontrollen inte ska användas under en tid ska du ta ur batterierna

- för att hindra skador på grund av läckage.

- Produkten ska hanteras försiktigt.

Specifikation

- Frekvens: 433,92 MHz

- Batteri: 3 V CR 2032 litium för LCD-skärmen

1 x 12 V A23 för timersändaren.

•	Fjärrkontrollens räckvidd: 30 m

731-00tmt0502-arxxx